## Slide 1: Chương bốn Đặc trưng lưu lượng mạng

## Slide 2: Các yếu tố lưu lượng mạng
Lưu lượng giao thông
Vị trí của các nguồn lưu lượng và kho dữ liệu
Lưu lượng truy cập
Hành vi giao thông
Yêu cầu về Chất lượng Dịch vụ (QoS)

## Slide 3: Ví dụ về luồng lưu lượng
Sự quản lý
Khoa học xã hội và kinh doanh
Toán và Khoa học
50 chiếc
25 máy Mac
50 chiếc
50 chiếc
30 PC
30 Khách hàng quen của Thư viện (PC)
30 máy Mac và 60 PC trong Trung tâm Máy tính
Ứng dụng 1 108 Kb / giây
Ứng dụng 2 60 Kb / giây
Ứng dụng 3 192 Kb / giây
Ứng dụng 4 48 Kb / giây
Ứng dụng 7 400 Kb / giây
Tổng 808 Kb / giây
Ứng dụng 1 48 Kb / giây
Ứng dụng 2 32 Kb / giây
Ứng dụng 3 96 Kb / giây
Ứng dụng 4 24 Kb / giây
Ứng dụng 5 300 Kb / giây
Ứng dụng 6 200 Kb / giây
Ứng dụng 8 1200 Kb / giây
Tổng 1900 Kb / giây
Ứng dụng 1 30 Kb / giây
Ứng dụng 2 20 Kb / giây
Ứng dụng 3 60 Kb / giây
Ứng dụng 4 16 Kb / giây
Tổng 126 Kb / giây
Ứng dụng 2 20 Kb / giây
Ứng dụng 3 96 Kb / giây
Ứng dụng 4 24 Kb / giây
Ứng dụng 9 80 Kb / giây
Tổng 220 Kb / giây
nghệ thuật và nhân văn
Cụm máy chủ
10-Mbps Metro Ethernet tới Internet

## Slide 4: Các loại lưu lượng truy cập
Thiết bị đầu cuối / máy chủ
Máy khách / máy chủ
Khách hàng mỏng
Ngang hàng
Máy chủ / máy chủ
Phân phối máy tính

## Slide 5: Ứng dụng mạng Đặc điểm lưu lượng

## Slide 6: Lưu lượng truy cập
Để tính toán xem công suất có đủ hay không, bạn nên biết:
  Số lượng trạm
  Thời gian trung bình mà một trạm không hoạt động giữa các khung gửi
  Thời gian cần thiết để truyền một tin nhắn sau khi đạt được quyền truy cập phương tiện
Tuy nhiên, mức độ thông tin chi tiết đó có thể khó thu thập

## Slide 7: Kích thước của các đối tượng trên mạng
Màn hình đầu cuối: 4 Kbyte
E-mail đơn giản: 10 Kbyte
Trang web đơn giản: 50 Kbyte
Hình ảnh chất lượng cao: 50.000 Kbyte
Sao lưu cơ sở dữ liệu: 1.000.000 Kbyte trở lên

## Slide 8: Hành vi giao thông
Các chương trình phát sóng
  Tất cả một địa chỉ đích của lớp liên kết dữ liệu
    FF: FF: FF: FF: FF: FF
  Không nhất thiết phải sử dụng lượng băng thông lớn
  Nhưng không làm phiền mọi CPU trong miền quảng bá
Multicasts
  Bit đầu tiên được gửi là một
    01: 00: 0C: CC: CC: CC (Giao thức Khám phá của Cisco)
  Chỉ nên làm phiền các NIC đã đăng ký nhận nó
  Yêu cầu giao thức định tuyến đa hướng trên các mạng internet

## Slide 9: Hiệu quả mạng
Kích thước khung
Giao thức tương tác
Điều khiển luồng gió và luồng gió
Cơ chế khôi phục lỗi

## Slide 10: Yêu cầu QoS
Thông số kỹ thuật dịch vụ ATM
  Tốc độ bit không đổi (CBR)
  Tốc độ bit thay đổi thời gian thực (rt-VBR)
  Tốc độ bit biến đổi không theo thời gian thực (nrt-VBR)
  Tốc độ bit không xác định (UBR)
  Tốc độ bit khả dụng (ABR)
  Tỷ lệ khung hình được đảm bảo (GFR)

## Slide 11: Yêu cầu QoS cho mỗi IETF
Các thông số kỹ thuật của nhóm làm việc dịch vụ tích hợp IETF
  Dịch vụ tải có kiểm soát
    Cung cấp luồng dữ liệu máy khách với QoS gần đúng với QoS mà cùng một luồng sẽ nhận được trên mạng không tải
  Dịch vụ đảm bảo
    Cung cấp giới hạn công ty (có thể chứng minh về mặt toán học) đối với sự chậm trễ xếp hàng gói từ đầu đến cuối

## Slide 12: Yêu cầu QoS cho mỗi IETF
Các thông số kỹ thuật nhóm làm việc khác biệt của các dịch vụ IETF
  RFC 2475
  Các gói IP có thể được đánh dấu bằng mã điểm dịch vụ khác biệt (DSCP) để ảnh hưởng đến quyết định xếp hàng và bỏ gói cho các biểu đồ IP trên giao diện đầu ra của bộ định tuyến

## Slide 13: Tóm lược
Tiếp tục sử dụng cách tiếp cận có hệ thống, từ trên xuống
Không chọn sản phẩm cho đến khi bạn hiểu lưu lượng mạng về:
  Chảy
  Trọng tải
  Hành vi
  Yêu cầu QoS

## Slide 14: Câu hỏi đánh giá
Liệt kê và mô tả sáu loại luồng lưu lượng truy cập khác nhau.
Điều gì khiến lưu lượng truy cập thoại qua mạng IP trở nên thách thức để xác định đặc điểm và lập kế hoạch?
Tại sao bạn nên quan tâm đến lưu lượng phát sóng?
Thông số kỹ thuật của ATM và IETF cho QoS khác nhau như thế nào?