## Slide 1: Thiết kế mạng từ trên xuống Chương Năm Thiết kế cấu trúc liên kết mạng
Bản quyền 2010 Cisco Press & Priscilla Oppenheimer

## Slide 2: Chủ đề thiết kế cấu trúc liên kết mạng
Hệ thống phân cấp - Phẳng - Lưới
Dư
Môđun
Các mục nhập và lối ra được xác định rõ ràng
Các chu vi được bảo vệ

## Slide 3: Tại sao sử dụng Mô hình phân cấp?
Giảm khối lượng công việc trên các thiết bị mạng
  Tránh các thiết bị phải giao tiếp với quá nhiều thiết bị khác (giảm "CPU điều chỉnh")
Ràng buộc các miền quảng bá
Tăng cường sự đơn giản và hiểu biết
Tạo điều kiện thay đổi
Tạo điều kiện mở rộng quy mô thành kích thước lớn hơn

## Slide 4: Thiết kế mạng phân cấp
WAN doanh nghiệp
Xương sống
Cơ sở A
Cơ sở B
Cơ sở C
Tòa nhà C-1
Tòa nhà C-2
Cơ sở C Backbone
Lớp lõi
Lớp phân phối
Lớp truy cập

## Slide 5: Thiết kế mạng phân cấp

## Slide 6: Mô hình thiết kế phân cấp
Những lợi ích:
Giảm khối lượng công việc trên các thiết bị mạng
Ràng buộc các miền quảng bá
Tăng cường sự đơn giản và hiểu biết
Tạo điều kiện thay đổi
Tạo điều kiện mở rộng quy mô thành kích thước lớn hơn

## Slide 7: Mô hình thiết kế phân cấp
Lớp cốt lõi của bộ định tuyến và thiết bị chuyển mạch cao cấp được tối ưu hóa cho tính khả dụng và tốc độ
Một lớp phân phối các bộ định tuyến và bộ chuyển mạch thực hiện các chính sách và phân đoạn lưu lượng truy cập
Lớp truy cập kết nối người dùng qua trung tâm, công tắc và các thiết bị khác

## Slide 8
  Điểm tập trung mà tại đó khách hàng truy cập vào mạng
  Chuyển đổi lớp 2 trong lớp truy cập: Xác định một miền phát sóng duy nhất
  Chuyển đổi đa lớp trong lớp truy cập khuôn viên: Đáp ứng tối ưu nhu cầu của một người dùng cụ thể thông qua định tuyến, lọc, xác thực, bảo mật hoặc chất lượng dịch vụ
  Chuyển đổi đa lớp trong lớp truy cập WAN: Giúp kiểm soát chi phí WAN bằng cách sử dụng định tuyến quay số theo yêu cầu (DDR) và định tuyến tĩnh
Mạng phân cấp - Lớp truy cập
Mô hình thiết kế phân cấp

## Slide 9
Mạng phân cấp - Lớp truy cập
Mô hình thiết kế phân cấp

## Slide 10
Mạng phân cấp - Lớp truy cập
Mô hình thiết kế phân cấp

## Slide 11
Cung cấp khả năng chuyển đổi nhiều lớp giữa lớp truy cập và lớp lõi:
Cung cấp quá trình chuyển đổi phương tiện
Tổng hợp băng thông bằng cách tập trung nhiều liên kết truy cập tốc độ thấp vào một liên kết lõi tốc độ cao
Xác định quyền truy cập của bộ phận hoặc nhóm làm việc
Cung cấp các kết nối dự phòng cho các thiết bị truy cập
Mạng phân cấp –Lớp phân phối
Mô hình thiết kế phân cấp

## Slide 12
Mạng phân cấp –Lớp phân phối
Mô hình thiết kế phân cấp

## Slide 13
Mạng phân cấp –Lớp phân phối
Mô hình thiết kế phân cấp
Thực hiện các quyết định dựa trên chính sách:
  Lọc theo nguồn hoặc địa chỉ đích
  Lọc trên các cổng đầu vào hoặc đầu ra
  Ẩn số mạng nội bộ bằng cách lọc tuyến
  Định tuyến tĩnh
  Bảo vệ
  Cơ chế chất lượng dịch vụ

## Slide 14
Mô hình thiết kế phân cấp
Chức năng của lớp lõi là cung cấp vận chuyển dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả:
Tạo thành đường trục tốc độ cao với các dịch vụ vận tải nhanh chóng
Cung cấp khả năng dự phòng và khả năng chịu lỗi
Cung cấp manageabilit tốt
Mạng phân cấp - Lớp lõi

## Slide 15
Mô hình thiết kế phân cấp
Mạng phân cấp - Lớp lõi

## Slide 16
Cấu trúc liên kết vòng phẳng
Trụ sở chính ở Medford
Văn phòng chi nhánh của Grants Pass
Văn phòng chi nhánh Ashland
Văn phòng chi nhánh Klamath Falls
FLAT - Mạng lưới
Dung lượng mạng mô hình cho mạng nhỏ . Không có sự phân cấp, các mạng thiết bị đóng vai trò ngang nhau, nhận các công việc giống nhau. An toàn thiết kế phát triển và theo dõi duy trì. But khó để mở rộng
BẰNG PHẲNG

## Slide 17
Hệ thống phân cấp so với phẳng

## Slide 18
Cấu trúc liên kết một phần-Mesh
MESH - Mạng lưới
Net net is topology is a request to support the projected, sẳn sàng cho hệ thống bằng các mạng thiết bị kết nối với nhau
Lưới thép

## Slide 19
Lưới thép
Cấu trúc liên kết một phần-Mesh
Cấu trúc liên kết toàn lưới

## Slide 20
Các thiết kế mạng dự phòng cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu về tính khả dụng của mạng bằng cách sao chép các phần tử trong mạng.
Dự phòng cố gắng loại bỏ bất kỳ điểm lỗi nào trên mạng. Để cho phép doanh nghiệp có thể tồn tại sau thảm họa và mang lại lợi ích về hiệu suất từ việc chia sẻ tải, một số tổ chức có các trung tâm dữ liệu hoàn toàn dự phòng.
Dự phòng - Mạng dự phòng

## Slide 21
Dự phòng - Mạng dự phòng
Đường dẫn dự phòng
  Đường dẫn sao lưu hỗ trợ bao nhiêu dung lượng
  Mạng sẽ bắt đầu sử dụng đường dẫn dự phòng nhanh như thế nào
Chia sẻ tải (Cân bằng tải)

## Slide 22: Thiết kế phân cấp một phần lưới
Trụ sở chính (Lớp lõi)
Văn phòng chi nhánh (Lớp truy cập)
Văn phòng khu vực (Tầng phân phối)

## Slide 23
Dự phòng - Mạng dự phòng

## Slide 24
Dự phòng - Mạng dự phòng

## Slide 25
Dự phòng - Mạng dự phòng

## Slide 26
Dự phòng - Mạng dự phòng
Trước khi bạn chọn các giải pháp thiết kế thừa, trước tiên bạn nên phân tích mục tiêu kinh doanh và kỹ thuật của khách hàng, như đã thảo luận trong Phần I, “Xác định nhu cầu và mục tiêu của khách hàng”. Đảm bảo rằng bạn có thể xác định các ứng dụng, hệ thống, thiết bị kết nối internet và liên kết quan trọng. Phân tích mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng và hậu quả của việc không triển khai dự phòng.
Đảm bảo thảo luận với khách hàng của bạn về sự cân bằng giữa sự dư thừa so với chi phí thấp và sự đơn giản so với sự phức tạp. Dự phòng tăng thêm độ phức tạp cho cấu trúc liên kết mạng và định tuyến và định địa chỉ mạng.

## Slide 27: Làm thế nào để bạn biết khi bạn có một thiết kế tốt?
Khi bạn đã biết cách thêm tòa nhà, tầng mới, liên kết WAN, trang web từ xa, dịch vụ thương mại điện tử, v.v.
Khi các bổ sung mới chỉ gây ra thay đổi cục bộ, đối với các thiết bị được kết nối trực tiếp
Khi mạng của bạn có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba kích thước mà không cần thay đổi thiết kế lớn
Khi khắc phục sự cố thật dễ dàng vì không có tương tác giao thức phức tạp nào để quấn lấy bộ não của bạn
Notes: Phát biểu của Tiến sĩ Peter Welcher, nhà tư vấn và tác giả của nhiều bài báo mạng trên các tạp chí, v.v.

## Slide 28: Mô-đun mạng
DOANH NGHIỆP EDGE

## Slide 29
Khuôn viên đại học
  Cung cấp kết nối đến cuối người dùng
  Thiết bị bổ sung đến từng tầng cơ sở định vị
  Ví dụ: Nhiều tầng của tòa nhà, tòa nhà, nhiều khu vực…
  Cung cấp các ứng dụng dịch vụ đến cuối người dùng như dữ liệu, giọng nói, video ..
  Campus nên được thiết kế bảo đảm cung cấp kết nối an toàn đến Trung tâm dữ liệu và truy cập ngoài internet
Mô-đun mạng

## Slide 30
Trung tâm dữ liệu
  Bao gồm: Máy chủ, Các ứng dụng, Lưu trữ (máy chủ cho người dùng bên trong mạng hệ thống và bảo mật đối với bên ngoài.)
  Trung tâm dữ liệu kết nối với Core giúp liên kết trao đổi dữ liệu với người dùng
  Core must have a service to set up the online device, biet a access, device transfer data, balance of load… to support the user connection is with the khu vực.
Mô-đun mạng

## Slide 31
Ban quản lý
  Cung cấp các theo dõi, hệ thống phân tích, xác thực, các truy cập…
  Mạng quản lý được chia làm hai loại: in-band và out-of-band
  Thành lập thiết kế một switch chuyên biệt hoặc Vlan riêng cho quản lý
Mô-đun mạng

## Slide 32
Ban quản lý
  In-band: Sử dụng SSH, HTTP, Telnet của giao thức
  Out-of-band: sử dụng kết nối trực tiếp đến phần quản lý thiết bị của hệ thống qua cổng console, aux
Mô-đun mạng

## Slide 33
WAN Edge
  Is to get an connect to another chi nhánh của doanh nghiệp
  WAN Edge thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc đa phần là từ nhà cung cấp internet dịch vụ
Mô-đun mạng

## Slide 34
WAN Edge
Mô-đun mạng

## Slide 35
Extranet
  This section cung cấp an toàn kết nối đến các doanh nghiệp đối tác, khách hàng, đối tác… truy cập vào mạng hệ thống.
  Ví dụ: VPN truy cập từ xa
Mô-đun mạng

## Slide 36
Extranet
Mô-đun mạng

## Slide 37
Internet Edge
  Thành phần cung cấp các kết nối cho hệ thống mạng bên trong mạng internet.
  Bao gồm trang DMZ
Mô-đun mạng

## Slide 38
Internet Edge
Mô-đun mạng
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp
ISP 1
ISP 1
ISP 2
ISP 1
ISP 1
ISP 2
Doanh nghiệp
Lựa chọn A
Lựa chọn B
Lựa chọn C
Lựa chọn D
Paris
NY
Paris
NY

## Slide 39
Chi nhánh
  Cung cấp kết nối đến người dùng ở các trang khác của doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ.
  Bao gồm: Các mạng LAN kết nối đến trang web chính thông qua kết nối riêng WAN, Internet thông qua VPN
Mô-đun mạng

## Slide 40
Trang web đối tác
  Đại diện cho khách hàng, đối tác thông qua Extranet, hay Internet
Mô-đun mạng

## Slide 41
Thương mại điện tử
  Bao gồm các ứng dụng máy chủ lưu trữ, dịch vụ, dữ liệu sử dụng cho công việc kinh doanh (mua, bán) các sản phẩm
Mô-đun mạng

## Slide 42
Thương mại điện tử
  Máy chủ web và ứng dụng
  Máy chủ cơ sở dữ liệu Chứa ứng dụng và thông tin giao dịch.
  Tường lửa và bộ định tuyến tường lửa: Quản lý kiểm tra truy cập từ bên ngoài
  Hệ thống ngăn chặn xâm nhập mạng (IPS)
  Công tắc đa lớp với mô-đun IPS
Mô-đun mạng

## Slide 43
Nhân viên làm việc từ xa
  Work for from xa (at house, go work) của nhân viên
  Ví dụ: VPN truy cập từ xa, Điều khiển từ xa trên máy tính để bàn, Không dây bảo mật, Điện thoại IP, Video IP.
Mô-đun mạng

## Slide 44
Cisco SensorBase
  Đóng vai trò cập nhật đe dọa, đọc mã vi rút, các công thức, công thức…
  Ví dụ: phần mềm độc hại, tấn công nối tiếp, email, bảo mật web.
Mô-đun mạng

## Slide 45
  Campus - Server Farm :
  Chứa các server service cho hệ thống doanh nghiệp
  Bảo mật toàn dữ liệu, sao lưu, an toàn bảo mật, hoạt động 24/24…
Mô-đun mạng

## Slide 46
  Campus - Server Farm :
Mô-đun mạng

## Slide 47
  Campus - Server Farm :
Mô-đun mạng

## Slide 48: WLAN và VLAN
Mạng LAN không dây (WLAN) thường được triển khai dưới dạng VLAN
Tạo điều kiện chuyển vùng
Người dùng vẫn ở trong cùng một mạng con VLAN và IP khi họ chuyển vùng, vì vậy không cần thay đổi thông tin địa chỉ
Đồng thời giúp dễ dàng thiết lập bộ lọc (danh sách kiểm soát truy cập) để bảo vệ mạng có dây khỏi người dùng không dây

## Slide 49: Tóm lược
Sử dụng cách tiếp cận có hệ thống, từ trên xuống
Lập kế hoạch thiết kế logic trước khi thiết kế vật lý
Thiết kế cấu trúc liên kết phải có cấu trúc phân cấp, dự phòng, mô-đun và bảo mật

## Slide 50: Câu hỏi đánh giá
Tại sao phân cấp và môđun lại quan trọng đối với các thiết kế mạng?
Ba lớp của thiết kế mạng phân cấp của Cisco là gì?
Các thành phần chính của mô hình mạng tổng hợp doanh nghiệp của Cisco là gì?
Ưu điểm và nhược điểm của các tùy chọn đa kênh kết nối Internet là gì?